## Slide 1: Create SMD PDF in PADS

## Slide 2
先将board文件从Allegro转换到PADS
打开PADS档案后，先把飞线设置为黑色，再把最小线宽设为1mil

## Slide 3
3. 将所有元件update from library

## Slide 4
4. 此时更新后的元件的Ref Des 在Assembly Drawing Top/Bottom层
5. 先将Top和Bottom层余留的一小部分Ref Des文字删掉，再将Assembly Drawing Top/Bottom的Ref Des文字change到Top/Bottom 层。字体size改为30，线宽3。建议0201的元件的文字size改为20。

## Slide 5
6. 此时元件的Ref Des会出现在元件的中心

## Slide 6
7. 生成带Ref Des的SMD PDF file
Bottom 和Top设置一样，只是要多选Mirror image
生成for工厂SMD的PDF只选红色框选部分（NXXXX-XX-XXX-SMD.pdf）
生成for SW测试查询的PDF选红色和蓝色框选部分(NXXXX-XX-XXX-SW.pdf）

## Slide 7
生成带Ref Des和Value的SMD PDF file，先将线路ECO to PCB里，ECO时需勾选Preferences  Compare PCB Decal Assignments

## Slide 8
选择所有元件在属性里将Ref Des显示替换为Value显示
1
2
3
4
Ref Des
Value

## Slide 9
10. 新增元件的Ref Des显示
1
2
3
4
5
6
然后重新整理Ref Des的位置

## Slide 10
11. 生成带Ref Des & Value的SMD PDF file
Bottom 和Top设置一样，只是要多选Mirror image
生成带value for工厂SMD的PDF（NXXXX-XX-XXX-SMD-value.pdf）

## Slide 11
12. 生成贴片图和插件图PDF file
底层贴片图框需Mirror（设置见下页）

## Slide 12
12. 生成贴片图和插件图PDF file （设置CAM）

## Slide 13
12. 生成贴片图和插件图PDF file
生成：C7_820_R2484_HS-N1191_MB_PCB_P00.00_贴片图及手插图.pdf